## Slide 1
KEEPS YOUR
FLEET GOING
movalube.fi | Laatukäsikirjan 7.B | info@movalube.fi
Movalube vianetsintä kaavio

## Slide 2
Movaluben voitelu laiteen vianetsintä kaavio 7.B. Laadun ohjaus sekä reklamaatiot
Movalubeen ei mene voiteluainetta.
Lisäys liitin ei ole kunnolla kiinni. Lisäys liittimen lukitus rengas menen paikalleen, liitin on kiinni.
Movaluben lisäys liittimessä oleva suodatin tukossa
Puhdista suodatin tai, tilaa uusi.
Varaosa numero:178375V
2.
Movalube ollut ilman voiteluainetta. Lisätään voiteluainetta niin pitkään jotta, ylivuoto venttiilistä tulee puhdasta voiteluainetta
Iroitta voiteluaine letkut ja tee voitelu sykkeitä
Tehdään niin pitkään jotta, voiteluainetta tulee jokisesta liittimisestä.
1.
Voiteluaineen määrä ?
Onko lisäys suoritettu indikaattori näkyvissä
Mikäli osoitin on näkyvissä kuvan osoittamalla tavalla Movalubessa ei ole voitelu ainetta.
Lisätkää voiteluainetta
3.
Movalube ei toimi voiteluaineen määrä tarkistettua.
Aukaise yhden säätöruuvin luikitus mutteri. Säätöruuvin pitäisi pyöriä sormin.
Tee voideltavalla laiteella voitelu sykli.
Voitelu syklin aikana säätöruuvi kiristyy eikä pyöri käsin
Voitelua aine säilön huohotti mesta tulee voiteluainetta
Säiliön sisällä oleva mätä on rikki.
Iroilta Movalube ja lähetä Movalubelle korjattavaksi.
Sulje hydrauliikka tulpalla paikka josta , hydrauliikka paine on otettu.
Suojaa letkut ja merkitse niiden paikat.
Movaluben voiteluletkuista tulee hydrauliikka nestettä
Kiinnitä letkut takaisin. Varmista jotta, jokaiseen niveleen menee voiteluainetta.
Yli vuoto
Voiteluaineen lisäys
Muistathan ! Movaluben säiliö kestää Max 5 bar
Tämä ylittyy helposti paineilma pumpulla.
Mikäli säätöruuvi pyörii käsin. Painetta ei tule Movalubelle.
Tarkista turva venttiili (erillinen ohje)
Movalubella on kahden vuoden takuu, katso käyttö ohjeen, takinmaiselta sivulta asennus päivä.
Sulje hydrauliikka tulpalla paikka josta , hydrauliikka paine on otettu.
Suojaa letkut ja merkitse niiden paikat.
Voitelu yksikkö sisällä oleva tiiviste on rikki.
Iroilta turva venttiili sekä Movalube ja lähetä Movalubelle korjattavaksi.
Movalubella on kahden vuoden takuu, katso käyttö ohjeen, takinmaiselta sivulta asennus päivä.

## Slide 3
Movalube
Ota yhteyttä
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Tutustu sivustoon:
Juvantasku 7, 02920 Espoo
+358 20 7209895
risto.sinisalo@movalube.fi
aku.moksi@movalube.fi
jukka.moksi@movalube.fi
bjorn.pettersson@movalube.se
movalube.fi